## Slide 1: DP-575 Pinout
HomeSensVCC 01
02
HomeSensorOC 03
Rotation Pulse 04
Logic GND 05
Motor - 06
Motor + 07
Line Feed 08
Ribbon Select 09
Solenoid Common 10
Matrix Row 6 11
Matrix Row 5 12
Matrix Row 4 13
Matrix Row 3 14
Matrix Row 2 15
Matrix Row 1 16
Matrix Row 0 17
Logic VCC 18
6852
2.53
Hall Sensor
Detects carriage
In left home
brown
„R“ (n.c.)
orange
C945
01.21A
black
6k2
Motor Rotation Sensor
Sharp 1S04
Photointerruptor
47R
+
-
M
red
black
Left Solenoid – „Line Feed“
Right Solenoid – „Color“
Printhead
Top row
Bottom row
e c b
C945 npn Transistor
<= 18V
Open collector output